Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 227 w m. Ruda – etap II

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |
| 1 d.1.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną | km |  |
|  |  | 1.25 | km |  |
|  |  |  |  | 1.25 |
| 2 |  | PODBUDOWY |
| 2.1 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża |
| 2 d.2.1 | D-04.01.01 | Profilowanie ręczne z zagęszczaniem mechanicznym podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |
|  |  | 1250*5.2 | m2 |  |
|  |  |  |  | 6 500.00 |
| 3 d.2.1 | D-05.01.03 | Lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie na szerokości korony drogi śr. gr. 8 cm | m2 |  |
|  |  | 1250*5.2 | m2 |  |
|  |  |  |  | 6 500.00 |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA |
| 3.1 |  | Powierzchniowe utrwalenie |
| 4 d.3.1 | D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 16-31,5 mm w ilości 45-55 kg/m2 - I warstwa | m2 |  |
|  |  | 1250*5 | m2 |  |
|  |  |  |  | 6 250.00 |
| 5 d.3.1 | D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 8-16 mm w ilości 20-25 kg/m2 - II warstwa | m2 |  |
|  |  | 1250*5 | m2 |  |
|  |  |  |  | 6 250.00 |
| 6 d.3.1 | D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 2-8 mm w ilości 11-13 kg/m2 - III warstwa | m2 |  |
|  |  | 1250*5 | m2 |  |
|  |  |  |  | 6 250.00 |
| 7 d.3.1 | D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu kruszywa łamanego frakcji 0-2 mm w ilości 8-10 kg/m2 - IV warstwa | m2 |  |
|  |  | 1250*5 | m2 |  |
|  |  |  |  | 6 250.00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |
| 1 d.1.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną | km | 1.25 |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWY |
| 2.1 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża |
| 2 d.2.1 | D-04.01.01 | Profilowanie ręczne z zagęszczaniem mechanicznym podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 6500.00 |  |  |
| 3 d.2.1 | D-05.01.03 | Lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie na szerokości korony drogi śr. gr. 8 cm | m2 | 6500.00 |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA |
| 3.1 |  | Powierzchniowe utrwalenie |
| 4 d.3.1 | D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 16-31,5 mm w ilości 45-55 kg/m2 - I warstwa | m2 | 6250.00 |  |  |
| 5 d.3.1 | D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 8-16 mm w ilości 20-25 kg/m2 - II warstwa | m2 | 6250.00 |  |  |
| 6 d.3.1 | D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 2-8 mm w ilości 11-13 kg/m2 - III warstwa | m2 | 6250.00 |  |  |
| 7 d.3.1 | D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu kruszywa łamanego frakcji 0-2 mm w ilości 8-10 kg/m2 - IV warstwa | m2 | 6250.00 |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót netto |  |

Podatek VAT:

Wartość brutto:

Słownie: